1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I FIRMY

| NAZWA PRODUKTU: | LIFT |
| --- | --- |
| CZĘŚĆ Nr: | A054 |
| Nr WŁASNY: | P. 35 |
| ZASTOSOWANIE: | Alkaliczny ciekły środek do czyszczenia silnie zanieczyszczonych powierzchni twardych |
| DOSTAWCA: Data ostatniego przeglądu 2008-12-01 | Evans Vanodine International FUH FRESH 97-500 RADOMSKO UL NOWA 2A |
| TEL : | 0602 618 677 |
| FAX : | 048 44 685 14 20 |

2 IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Działa drażniąco na oczy i skórę.

3 SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

| NAZWA SKŁADNIKA | EINECS Nr | CAS Nr | ZAWARTOŚĆ | SYMBOL | ZAGROŻENIA GRUPA RYZYKA (Nr R) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NITRYLOTRIOCTAN TRISODOWY | 225-768-6 | 5064-31-3 | 5-10 % | Xi | 36/38 |
| 2-BUTOKSYETANOL | 203-905-0 | 111-76-2 | 1-5 % | Xn,Xi | 20/21/22, 36/38 |
| DODECYLOBENZENOSULFONIAN SODOWY | 246-680-4 | 25155-30-0 | 1-5 % | Xn | 22, 36/38 |
| METAKRZEMIAN SODU |  |  | 1-5 % | C, Xi | 34, 36/38 |
| KSYLENOSULFONIAN SODU | 215-090-9 | 1300-72-7 | 1-5 % | Xi | 36 |
| Pełne brzmienie wszystkich zwrotów R podano w paragrafie 16. |

4 PIERWSZA POMOC

| UKŁAD ODDECHOWY: | Nie dotyczy. Wdychanie mało prawdopodobne. |
| --- | --- |
| PRZEWÓD POKARMOWY: | NIE WYWOŁYWAĆ WYMIOTÓW! Wypić kilka szklanek wody lub mleka. Zwrócić się o pomoc lekarską. |
| SKÓRA: | Skórę dokładnie umyć wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc lekarską jeżeli podrażnienia utrzymują się po umyciu. |
| OCZY: | Oczy natychmiast umyć dużą ilością wody podnosząc powieki. Płukać nieustannie przez co najmniej 15 minut. Zwrócić się o pomoc lekarską jeżeli utrzymują się jakiekolwiek dolegliwości. |

5 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

| ŚRODKI GAŚNICZE: | Materiał nie jest zapalny. Stosować środki gaśnicze odpowiednie dla otaczającego pożaru. |
| --- | --- |
| NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU: |
|  | W razie objęcia ogniem może wydzielać szkodliwe opary. |
| ŚRODKI OCHRONNE W RAZIE POŻARU: | Podczas gaszenia pożaru z udziałem tego produktu należy stosować odzież ochronną oraz środki ochronne dróg oddechowych. |

6 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

| ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ W RAZIE ROZLEWU: |
| --- |
|  | Chronić oczy przed kontaktem. Chronić skórę przed kontaktem. |
| ŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKOWEJ: |
|  | Duże rozlewy lub niekontrolowane uwolnienie do rzek lub strumieni muszą zostać zgłoszone do Inspekcji Ochrony Środowiska lub innego organu nadzorczego. |
| METODY LIKWIDACJI ROZLEWÓW: | Niewielkie ilości można spłukać do kanalizacji dużą ilością wody. Rozlewy dużych rozmiarów: Absorbować wermikulitem, suchym piaskiem lub ziemią i umieścić w pojemnikach. Oddać do utylizacji jako odpad specjalny. |
| 7 POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE |

| POSTĘPOWANIE: | Chronić skórę przed kontaktem i oczy. |
| --- | --- |
| MAGAZYNOWANIE: | Magazynować w umiarkowanych temperaturach w suchym, dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w oryginalnych pojemnikach. Składować z dala od utleniaczy. |

8 KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

| NAZWA SKŁADNIKA | Nr CAS | Nr.UE | NDS | NDSCh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (8 godz.) | (15 min.) |
| 2-BUTOKSYETANOL | 111-76-2 | 203-905-0 | 98 mg\m3 | 200 mg\m3 |
| UWAGI DOT. SKŁADNIKA: | OES = (Occupational Exposure Standard) Wielkości Normatywne Czynników Narażenia Zawodowego. |
| WENTYLACJA: | Nie dotyczy. |
| MASKI ODDECHOWE: | Nie wymagane. |
| RĘKAWICE OCHRONNE: | Przy długotrwałym i powtarzającym się kontakcie ze skórą zaleca się stosowanie rękawiczek gumowych. |
| OCHRONA OCZU: | Ochrona oczu zalecana. |
| INNE ŚRODKI OCHRONNE: | Stosować odpowiednią odzież zapewniającą uniknięcie jakiejkolwiek możliwości kontaktu ze skórą. |

9 WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

| POSTAĆ: | Ciecz. | ZAPACH/SMAK: | Słaby rozpuszczalnikowy. |
| --- | --- | --- | --- |
| KOLOR: | Przezroczysty. Blady słomkowy. |  |  |
| ROZPUSZCZALNOŚĆ: | Rozpuszczalny w wodzie. |  |  |
| TEMPERATURA WRZENIA (°C): | 102 przy 760mmHg | TEMPERATURA TOPNIENIA (°C): | -2 |
| CIĘŻAR WŁAŚCIWY (Woda=1): | 1.127 przy 20 °C | WARTOŚĆ pH KONCENTRATU: | 13.40 |
| TEMPERATURA ZAPŁONU (°C): | Wrze bez zapłonu |  |  |

10 STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

| STABILNOŚĆ: | Brak szczególnych wskazań dot. stabilności. |
| --- | --- |
| UNIKAĆ MATERIAŁÓW: | Mocnych kwasów. Aluminium, Cyny, Cynku i ich stopów. |

11 INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

| INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE: | Patrz paragraf 3. |
| --- | --- |
| INNE SKUTKI ZDROWOTNE: | Niska toksyczność wziewna, jednak połknięcie może powodować podrażnienia przewodu żołądkowo-jelitowego. |

12 INFORMACJE EKOLOGICZNE

| ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA: | Substancja nie jest uważana za niebezpieczną dla środowiska. |
| --- | --- |
| BIOAKUMULACJA: | Substancja całkowicie rozpuszczalna. Bioakumulacja nie występuje. |
| ROZKŁADALNOŚĆ: | Czynnik maskujący łatwo ulega degradacji podczas biologicznego procesu oczyszczania ścieków. |

13 POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

| METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW: | Zużyty roztwór spłukać do kanalizacji. Niewielkie ilości (mniej niż 5 litrów) zbędnego produktu można spłukać wodą do kanału ściekowego. Większe ilości należy oddać do utylizacji uprawnionemu odbiorcy odpadów. Puste pojemniki do normalnych odpadów. |
| --- | --- |

14 INFORMACJE O TRANSPORCIE

| OZNAKOWANIE ŚRODKA TRANSPORTU: ŻRĄCY C |  |
| --- | --- |
| TRANSPORT DROGOWY: |  |  |  |
| Nr UN: | 3266 |  |  |
| KLASA NIEBEZPIECZEŃSTWA (ADR): | Klasa 8: Materiały żrące. | GR. PAKOWANIA ADR: | III |
| WŁAŚCIWA NAZWA WYSYŁKOWA I: | CIECZ ŻRĄCA, ZASADOWA, NIEORGANICZNA, N.O.S. (trioksokrzemian disodowy) |
| TRANSPORT KOLEJOWY: |  |  |  |
| Nr KL. W TRANSPORCIE KOLEJOWYM: | Klasa 8: Materiały żrące. | GR. PAKOWANIA RID: | III |
| TRANSPORT MORSKI: |  |  |  |
| UN TRANSPORT MORSKI: | 3266 |  |  |
| Nr KL. W TRANSPORCIE MORSKIM: | Klasa 8: Materiały żrące. | GR. PAKOWANIA W TRANSPORCIE MORSKIM: | III |
| POLUTANT MORSKI: | Nie |  |  |
| TRANSPORT LOTNICZY: |  |  |  |
| Nr UN W TRANSPORCIE LOTNICZYM: | 3266 |  |  |
| Nr KL. W TRANSPORCIE LOTNICZYM: | Klasa 8: Materiały żrące. | GR. PAKOWANIA W TRANSPORCIE LOTNICZYM: | III |

15 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

| OZNAKOWANIE DOSTAWY: DRAŻNIĄCY Xi | Drażniący Xi |
| --- | --- |
| ZWROTY RYZYKA: | R-36/38 | Działa drażniąco na oczy i skórę. |
| ZWROTY BEZPIECZEŃSTWA: | S-2 | Chronić przed dziećmi. |
|  | S-24/25 | Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. |
|  | S-26 | Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. |
|  | S-46 | W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. |
| PRZEPISY OCHRONY ŚRODOWISKA W WLK. BRYTANII: | Przepisy dot. kontroli zanieczyszczeń (Odpady Specjalne) 1980. |
| DYREKTYWY EC: | System informacji charakterystycznych odnoszących się do Preparatów Niebezpiecznych. 91\155. Poprawiony Dyrektywą 93/112/EC i 2001/58/EC. |
| INSTRUMENTY USTAWOWE: | Przepisy dot. substancji chemicznych (Pakowanie i Informacje o Zagrożeniach)i. 2002 |
| ZATWIERDZONE ZASADY POSTĘPOWANIA: | Zbiór kart charakterystyki L130. |
| WYTYCZNE: | Wielkości Normatywne Czynników Narażenia Zawodowego EH40. Zatwierdzone wytyczne na temat klasyfikacji i etykietowania substancji i preparatów niebezpiecznych. L100 |

1.Ustawa z dn. 11 stycznia 2001r.o substancjach i preparatach chemicznych. Dz.U.z dn.4 lutego 2001r.,nr 11,poz.84,z póżniejszymi zmianami.

2.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.03 lipca 2002r.w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatuniebezpiecznego. Dz.U.z dn.03 wrzesnia 2002r.nr 140,poz.1171 ze zmianą Dz.U.nr2 poz.8 z 2005r.

3.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.02 września 2003r.w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych. Dz.U.z dn.02 pażdziernika 2003r.nr 171,poz.1666 ze zmianami Dz. U. z 2004r nr 243,poz.2440

4.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.28 września  2005r.w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem. Dz.U.nr 201,poz.1674

5.Ustawa z dn.28 pażdziernika 2002r.o przewozie drogowymtowarów niebezpiecznych. Dz.U. z dn.28 listopada 2002r.nr 199,poz.1671

6.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.29 listopada 2002r.w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz.U.nr 217,poz.1833 ze zmianami Dz. U. z 2005r nr11,poz.12

7.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.02 września 2003r w sprawie oznakowania opakowań substancji i preparatów niebezpiecznych Dz. U.nr173,poz.1679 ze zmianami Dz.U. z 2004r nr260,poz.2595

16 INNE INFORMACJE

| ŹRÓDŁA INFORMACJI: | Lista zatwierdzonych dostawców - HSC. Karty charakterystyki materiałów, Różni producenci. |
| --- | --- |
| KOMENTARZ DO PRZEGLĄDU: | Zweryfikowano zgodnie z CHIP 2002. Nowy system kart charakterystyki. |
| DATA PRZEGLĄDU: | 2008-12-01 |
| PRZEGLĄD Nr /ZASTĘPUJE KARTĘ CHARAKTERYSTYKI WYDANĄ: | Wydanie 1 |
| Nr KARTY CHARAKTERYSTYKI: | A054 |
| ZWROTY RYZYKA (Pełne brzmienie): | R-22 | Działa szkodliwie po połknięciu. |
|  | R-34 | Powoduje oparzenia. |
|  | R-36 | Działa drażniąco na oczy. |
|  | R-20/21/22 | Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. |
|  | R-36/38 | Działa drażniąco na oczy i skórę. |

Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego

Konieczne szkolenie obsługi dotyczące zasad BHP przy pracy z prepararem